E-block
H/W
Module Spec.

1
# HW Block catalog
This chapter collects all the HW blocks which had been developed.
E-block Hardware block
HW block	Description
E_ARM7	ARM7 LPC2138 Module
E_Mega32	ATMEGA32 Module
Update Block

2
# E-Mega32 H/W Module
Upper Right Connector : Communication
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For ATMEGA32 and ATMEGA8

Port	E_port Name	ATMEGA32(TQFP)	ATMEG8(TQFP)
1	VCC	VCC (5,38,17)	VCC (4,6)
2	GND	GND(6,18,39)	GND(3,5)
3	SCL/ E_PORTD0	PC0(19)	PC5(28)* JP1
4	SDA/ E_PORTD1	PC1(20)	PC4(27)* JP2
5	RX/ E_PORTD2	PD0(9)** JP3	PD0(30) *
6	TX/ E_PORTD3	PD1(10)* JP4	PD1(31) *
7	INT0/ E_PORTD4	PD2(11)	PD2(32)* JP3
8	ICP/ E_PORTD5	PD6(15)* JP1	PB0(12)* JP4
9	TIMER1/ E_PORTD6	PD5(14)/OC1A	PB1(13)* JP5
10	TIMER2/ E_PORTD7	PD4(13)/OC1B	PB2(14)* JP6

Lower Right connector : Anaglog Input
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files :

Port	E_port Name	ATMEGA32(TQFP)	ATMEG8(TQFP)
1	AVCC	AVCC(27)	AVCC(18)
2	AREF	AREF(29)	AREF(20)
3	ADC_1/E_PORTC0	PA0(37)	PC0(23)
4	ADC_2/E_PORTC1	PA1(36)	PC1(24)
5	ADC_3/E_PORTC2	PA2(35)	PC2(25)
6	ADC_4/E_PORTC3	PA3(34)	PC3(26)
7	ADC_5/E_PORTC4	PA4(33)	PC4(27)*
8	ADC_6/E_PORTC5	PA5(32)	PC5(28)*
9	ADC_7/E_PORTC6	PA6(31)	ADC6(19)
10	ADC_8/E_PORTC7	PA7(30)	ADC7(22)

Upper Left connector : Digital O/P / SPI
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For ATMEGA32 and ATMEGA8

Port	E_port Name	ATMEGA32(TQFP)	ATMEG8(TQFP)
1	VCC	VCC(5,17,38)	VCC (4,6)
2	GND	GND(6,18,39)	GND(3,5)
3	E_PORTA0	PB0(40)	PD4(2)
4	E_PORTA1	PB1(41)	PD5(9)
5	E_PORTA2	PB2(42)	PD6(10)
6	E_PORTA3	PB3 (43)	PD7(11)
7	E_PORTA4 /SS	PB4(44)	PD2(32)*
8	E_PORTA5 / MOSI	PB5(1)	PD3(1)*
9	E_PORTA6/ MISO	PB6(2)
10	E_PORTA7/ SCK	PB7(3)

Lower Left connector : Digital I/P
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For ATMEGA32 and ATMEGA8

Port	E_port Name	ATMEGA32(TQFP)	ATMEG8(TQFP)
1	TIMER0	PD7(16) JP2	PB3(15)* JP7
2	INT1	PD3(12)	PD3(1)* JP8
3	E_PORTB0	PC2(21)	PB0(12)*
4	E_PORTB1	PC3(22)	PB1(13)*
5	E_PORTB2	PC4(23)	PB2(14)*
6	E_PORTB3	PC5(24)	PB3(15)*
7	E_PORTB4	PC6(25)	PB4(44)
8	E_PORTB5	PC7(26)	PB5(1) / ( use for mode switch)
9	E_PORTB6	PD7(16) JP2
10	E_PORTB7/ICP	PD6(15) * JP1

* Selectable by Jumprt right left
** Jumper select for using TX/RX or PortD
3
# E_ARM7
Upper Right connector : Communications
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	VCC (5V)	Not use (3.3 V)*
2	GND	GND
3	SCL/ E_PORTD0	P0.2
4	SDA/ E_PORTD1	P0.3
5	RX/ E_PORTD2	P0.9
6	TX/ E_PORTD3	P0.8
7	INT0/ E_PORTD4	P0.16
8	ICP/ E_PORTD5	P0.11
9	TIMER1/ E_PORTD6	P0.12
10	TIMER2/ E_PORTD7	P0.13

Lower Right connector : Analog Input
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	Exint2/ ADC (AVCC for Mega)	P0.15
2	D/A (AREF for Mega)	P0.25
3	ADC_1/E_PORTC0	P0.27
4	ADC_2/E_PORTC1	P0.28
5	ADC_3/E_PORTC2	P0.29
6	ADC_4/E_PORTC3	P0.30
7	ADC_5/E_PORTC4	P0.26
8	ADC_6/E_PORTC5	P0.4
9	ADC_7/E_PORTC6	P0.5
10	ADC_8/E_PORTC7	P0.6

Upper Left connector : Digital O/P / SPI
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	VCC (5V)	Not use ( use 3.3 V) *
2	GND	GND
3	E_PORTA0	P1.23
4	E_PORTA1	P0.31
5	E_PORTA2	P0.23
6	E_PORTA3	P0.21
7	E_PORTA4 /SS	P0.20
8	E_PORTA5/MOSI	P0.19
9	E_PORTA6/ MISO	P0.18
10	E_PORTA7/SCK	P0.17

Lower Left connector : Digital I/P
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	TIMER0	P0.22
2	INT1	P0.15
3	E_PORTB0	P1.16
4	E_PORTB1	P1.17
5	E_PORTB2	P1.18
6	E_PORTB3	P1.19
7	E_PORTB4	P1.20
8	E_PORTB5	P1.21
9	E_PORTB6	P1.22
10	E_PORTB7/ICP	P0.10

Center Left connector : Vcc
Connector 1x 2 pins Male
Part number :
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	Vcc 3.3	Vdd
2	GND	Gnd

Center right connector : Vcc
Connector 1x2 pins Male
Part number :
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LPC2138 (ARM7)
1	Vcc 3.3	Vdd
2	GND	Gnd

JTAG
Connector 2x 10 pins Male
Part number :
Pin	Signal	LPC2138 (ARM7)
1	3V3	3V3
2	3V3	3V3
3	nTRST	P1.31
4	Gnd	Gnd
5	TDI	P1.28
6	Gnd	Gnd
7	TMS	P1.30
8	Gnd	Gnd
9	TCK	P1.29
10	Gnd	Gnd
11	RTCK	P1.26
12	Gnd	Gnd
13	TDO	P1.27
14	Gnd	Gnd
15	RST#	RST#
16	Gnd	Gnd
17	NC	NC
18	Gnd	Gnd
19	NC	NC
20	Gnd	Gnd

Note
LPC2138 use 3.3 not 5.0 V The power for 3.3 is extra socket between upper and lower connectors on both side

Future expand
E-block can expandable to 80 pins by connecting 2 standard size boards in vertical this make up all I/O become 80 pins. Because of this topology. We can still use old moudles for 40 pins CPU

4
# E_RFID
Block Objective
เป็นBlock สำหรับเชื่อมต่อ RFID Reader แบบ Wiegand interface เข้ากับ E-Block อื่นๆ
Theory of Operation
การอ่านค่าของ RFID card ใช้ Wiegand protocol ซึ่งจะมีสายสัญญาณในการส่งข้อมูล 2 เส้นคือ data 0 และ data 1 โดย data 0 ใช้ในการส่งข้อมูล bit ที่เป็น 0 และ data 1ใช้ในการส่งข้อมูล bit ที่เป็น 1

data 0
data 1
5 V
0 V
0 V
5 V

ในเวลาปกติที่ไม่มีการส่งข้อมูล สายสัญญาณทั้งสองเส้นส่งค่า Logic 1ออกมา และหากจะส่งข้อมูล ก็จะส่ง Logic 0 ออกมาช่วงเวลาหนึ่ง

data 0
data 1
5 V
0 V
0 V
5 V

ถ้าข้อมูลที่จะส่งนั้นเป็น 0 ก็จะส่ง Logic 0 ออกมาช่วงเวลาหนึ่งทางสายสัญญาณ data 0

data 0
data 1
5 V
0 V
0 V
5 V

และถ้าข้อมูลนั้นเป็น 1 ก็จะส่ง Logic 0 ออกมาช่วงเวลาหนึ่งทางสายสัญญาณ data 1	โดยการรับข้อมูล จะดูที่สัญญาณขอบขาลง เมื่อมีสัญญาณขอบขาลงที่ data 1 หรือ data 0 ระบบจะเกิด interrupt แล้วเก็บค่า หาก data 0เกิด interrupt ก็จะเก็บข้อมูลที่ bit นั้นเป็น 0 และหาก data 1 เกิด interrupt ก็จะเก็บข้อมูลที่ bit นั้นเป็น 1

ลักษณะของข้อมูล 26-bit Wiegand Format
Bit number	Purpose
Bit 1	Even parity ของ bit 2 ถึง 13
Bits 2 ถึง 9	Facillity code bit2 เป็น MSB
Bits 10 ถึง 26	ID Number bit10 เป็น MSB
Bits 26	Odd parity ของ bit 14 ถึง 25

BOM
- RFID Reader แบบ Wiegand interface	1 ตัว
- All on board Regulator ???

Pin diagram
Upper Right connector : Communications
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For RFID Reader

Port	E_port Name	RFID Reader
1	VCC (5V)	Not use
2	GND	GND
3	SCL/ E_PORTD0	Not use
4	SDA/ E_PORTD1	Not use
5	RX/ E_PORTD2	Not use
6	TX/ E_PORTD3	Not use
7	INT0/ E_PORTD4	Not use
8	ICP/ E_PORTD5	Not use
9	TIMER1/ E_PORTD6	Not use
10	TIMER2/ E_PORTD7	Not use

Lower Right connector : Analog Input
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For RFID Reader

Port	E_port Name	RFID Reader
1	Exint2/ ADC (AVCC for Mega)	data0
2	D/A (AREF for Mega)	Not use
3	ADC_1/E_PORTC0	Not use
4	ADC_2/E_PORTC1	Not use
5	ADC_3/E_PORTC2	Not use
6	ADC_4/E_PORTC3	data1
7	ADC_5/E_PORTC4	Not use
8	ADC_6/E_PORTC5	Not use
9	ADC_7/E_PORTC6	Not use
10	ADC_8/E_PORTC7	Not use

H/W Resource usage
PIN	Use as
0.3	External Interrupt 1 (EINT1) ทำงานที่ขอบขาลง
0.9	External Interrupt 3 (EINT3) ทำงานที่ขอบขาล

5
# E_Keypad
Block Objective
เป็นBlock สำหรับเชื่อมต่อ Keypad ขนาด 12 pin (3x 4) เข้ากับ E-Block อื่นๆ
Theory of Operation

0
1
3
2
1
2
0
Column
Row

keypad จะประกอบไปด้วย Row และ Column โดยปกติแล้ว Row และ Column จะไม่เชื่อมต่อกัน แต่ถ้าหากปุ่มใดถูกกด ก็จะทำให้ Row และ Column เชื่อมต่อกันที่จุดนั้น
ในการตรวจสอบว่าปุ่มใดถูกกดนั้น เราจะให้ Row เป็น Input ซึ่งจะต่อ pull up ไว้ ทำให้ทุกๆ Row มี Logic 1 ตลอด และเราจะให้ Column เป็น Output โดยส่งค่าออกมาเป็น Logic 0 ทุกๆ Column หากปุ่มใดๆถูกกดก็จะทำให้ Row นั้นมีค่าเป็น Logic 0 ทำให้เรารู้ว่าปุ่มที่ถูกกดนั้นอยู่ใน Row ใด หลังจากนั้น เราก็จะให้ Column ส่ง Output ออกมาเป็น Logic 0 ทีละ Column หากปุ่มที่ถูกกดอยู่ใน Column นั้นก็จะทำให้ Row เดิมมีค่าเป็น Logic 0 แต่ถ้าไม่ใช่ Row นั้นก็จะส่งค่าออกมาเป็น Logic 1
ตัวอย่าง
สมมุติให้เรากดปุ่มเลข 8 ก็คือตำแหน่ง Row 2 Column 1 โดยให้ตัวเลขสีแดงแทน Logic ที่เกิดขึ้น

0
1
3
2
1
2
0
Column
Row

1
1
0
0
0
0
1

 Logic ที่ Row 2 จะเปลี่ยนจาก 1มีค่าเป็น 0 ทำให้เรารู้ว่าปุ่มที่ถูกกดนั้นอยู่ที่ Row 2 จากนั้นเราก็จะหาต่อว่าปุ่มที่ถูกกดอยู่ใน Columnใดโดยการเปลี่ยน Logic เป็น 0 ทีละ Column

0
1
3
2
1
2
0
Column
Row

1
1
1
1
0
1
1

เริ่มจาก Column 0 ก็จะเห็นว่า Row 2 นั้นมีค่าเป็น 1 ไม่เปลี่ยนแปลง ก็แสดงว่าปุ่มที่ถูกกดนั้นไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง Column 0

0
1
3
2
1
2
0
Column
Row

1
1
0
0
1
1
1

ต่อไปเราก็ให้ Column 1 เป็น 0 ก็จะเห็นว่า Row 2 นั้นเปลี่ยนค่าเป็น 0 แสดงว่าปุ่มที่ถูกกดอยู่ที่ตำแหน่ง Column 1 เมื่อเรารู้ทั้ง Row และ Columnแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่า ปุ่มที่ตำแหน่ง Row 2 Column 1 นั้นก็คือปุ่มเลข 8
BOM
keypad	1 ตัว
R 10k	4 ตัว
Circuit Diagram
        File ;;;;;
Pin diagram
Upper Left connector : Digital O/P / SPI
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For keypad

Port	E_port Name	keypad
1	VCC (5V)	Vcc
2	GND	Not use
3	E_PORTA0	Not use
4	E_PORTA1	Not use
5	E_PORTA2	Not use
6	E_PORTA3	Not use
7	E_PORTA4 /SS	Not use
8	E_PORTA5/MOSI	Not use
9	E_PORTA6/ MISO	Not use
10	E_PORTA7/SCK	Not use

Lower Left connector : Digital I/P
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	keypad
1	TIMER0	Not use
2	INT1	Pin 1
3	E_PORTB0	Pin 2
4	E_PORTB1	Pin 3
5	E_PORTB2	Pin 4
6	E_PORTB3	Pin 5
7	E_PORTB4	Pin 6
8	E_PORTB5	Pin 7
9	E_PORTB6	Not use
10	E_PORTB7/ICP	Not use

H/W Resource usage
PIN	Use as
0.15	GPIO input
1.16	GPIO input
1.17	GPIO input
1.18	GPIO input
1.19	GPIO output
1.20	GPIO output
1.21	GPIO output

6
# E_ARM7_SD/MMC
Block Objective
เป็น Block สำหรับเขียนและอ่านข้อมูลลง SD/MMC Card
Theory of Operation
ในการเขียนและอ่าน SD/MMC จะทำการเขียนอ่านข้อมูลทีละบล๊อคของข้อมูล โดยในที่นี้จะกำหนดค่าให้ 1 บล๊อคเท่ากับ 512 byte จะได้

512 byte
512 byte
512 byte
512 byte
Block 0
Block 1
Block 3
Block 2
.
.
.
.
.
.

BOM
ET-MINI SD/MMC (ของบริษัท ETT)	1 ตัว
LM1117T-3.3	1 ตัว
C 10 uF 16 V	2 ตัว
Pin diagram
Upper Left connector : Digital O/P / SPI
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	SD/MMC
1	VCC (5V)	VCC
2	GND	PIN 3,6 (VSS1, VSS2)
3	E_PORTA0	Not use
4	E_PORTA1	Not use
5	E_PORTA2	Not use
6	E_PORTA3	Not use
7	E_PORTA4 /SS	PIN 1 ((CD/DAT3)/RSV)
8	E_PORTA5/MOSI	PIN 2 (CMD)
9	E_PORTA6/ MISO	PIN 7 (DAT0)
10	E_PORTA7/SCK	PIN 5 (CLK)

H/W Resource usage
PIN	Use as
0.17	SCLK1
0.18	MISO1
0.19	MOSI1
0.20	GPIO output

7
# E_GLCD
Module objective
เป็น Module สำหรับเขียนข้อมูลไปยัง Graphic LCD เพื่อแสดงผล
Header Requirements
spi (spi.h,spi.c)
type.h
Theory
จอ LCD ที่นำมาใช้จะเป็นรูปแบบของ Graphic LCD ขนาด 48x84 Dot ซึ่งมี Controller/Driver ภายใน คือ PCD8544 ทำหน้าที่ ควบคุม การแสดงผล และ การทำงานทั้งหมด
ลักษณะการจัดเรียงตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำที่แสดงผลบนหน้าจอ LCD (DDRAM) จะจัดแบบเมตริก (Matrix) ประกอบด้วย แถว (Y Address) จำนวน 6 แถว ประกอบด้วย Y-Address 0 ถึง Y-Address 5 และ
ทางด้านคอลัมน์ (X Address) จำนวน 84 คอลัมน์ ประกอบด้วย X-Address 0 ถึง X-Address 83 การเข้าถึงตำแหน่งการแสดงผลบนหน้าจอ LCD จะอาศัยความสัมพันธ์ของ X-Address และ Y-Address ประกอบกัน ส่วนข้อมูล (Data) ที่จะส่งไปแสดงผล จะมีขนาด 8 บิต (1 ไบต์) ซึ่งจะถูกวางในแนวตั้ง โดยบิต MSB จะ อยู่ด้านล่าง และ LSB อยู่ด้านบน ดังรูปต่อไปนี้

เราสามารถเขียนข้อมูลลงไปในตำแหน่งของหน่วยความจำแสดงผล (DDRAM) ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่าของตำแหน่ง X-Address และ Y-Address จะเพิ่มค่าขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของแอดเดรสได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ แนวตั้ง(Vertical addressing mode(V=1)) โดยค่าของ Y-Address จะเพิ่มขึ้น 1 ค่าทุกครั้ง (ดูจากรูปที่ 1) และ แบบ แนวนอน(Horizontal addressing (V = 0)) ค่าของ X-Address จะเพิ่มขึ้น 1 ค่าทุกครั้ง (ดูจากรูปที่ 2)
รูปที่ 1 การเพิ่มค่าแอดเดรสทางแนวตั้ง (Vertical addressing mode(V=1))

รูปที่ 2 การเพิ่มค่าแอดเดรสทางแนวนอน(Horizontal addressing (V = 0))
ตัวอย่างการใช้งาน
เริ่มแรกเราจะต้องระบุตำแหน่งที่จะแสดงผลก่อน โดยในที่เราจะเริ่มที่ตำแหน่ง 0,0 (X,Y) ก็จะส่งข้อมูลไปดังนี้

จากนั้นก็จะทำการส่งข้อมูลเพื่อวาดภาพดังรูปต่อไปนี้
BOM
ET-NOKIA LCD 5110 (ของบริษัท ETT)	1 ตัว
LM1117T-3.3	1 ตัว
C 10 uF 16 V	2 ตัว
Pin diagram
Upper Left connector : Digital O/P / SPI
Connector 1x 10 pins Male
Part number : 2211R-10G-LP-F1
Spec files : For LPC2138 (ARM7)

Port	E_port Name	LCD
1	VCC (5V)	VCC
2	GND	PIN 2 (GND)
3	E_PORTA0	Not use
4	E_PORTA1	PIN 5 (D/C)
5	E_PORTA2	PIN 4 (Reset)
6	E_PORTA3	PIN 3 (SCE)
7	E_PORTA4 /SS	Not use
8	E_PORTA5/MOSI	PIN 6 (SDIN)
9	E_PORTA6/ MISO	Not use
10	E_PORTA7/SCK	PIN 7 (SCLK)

H/W Resource usage
PIN	Use as
0.17 E_blockPin	SCLK1
0.19	MOSI1
0.21	GPIO output
0.23	GPIO output
0.31	GPIO output

A
# H/W Block template
Block Objective
What is this block objective
Block requirement
What need to be developed.
Theory of Operation
Describe the technology use in the module Ex. SD_ Card, LAN
Files Location
- Schematics location
- PCB location
BOM
- Parts number and quantity
- Price
Pin diagram
How the pins are connected according to E-block standard. Which pins have been used.
Jumper select (if apply)
Schematics Description
Explain the operation of circuit
H/W Resource usage ( Worksheet)
- Peripheral Ex. Timer, Serial
- I/O Port / Pin Usage
- Register usage/ Setting
  Relate Software module
  To show which software module relate to this HW block
Future enhancement
Potential future expand